## Slide 1
订阅DeepL Pro以编辑此演示文稿。
访问www.DeepL.com/pro，了解更多信息。

## Slide 2
计算机网络：自上而下的方法 8th 版 Jim Kurose, Keith Ross 培生公司，2020年
第五章 网络层：
控制平面
关于使用这些PowerPoint幻灯片的说明：
我们将这些幻灯片免费提供给所有人（教员、学生、读者）。它们是以PowerPoint的形式出现的，所以你可以看到动画；并且可以添加、修改和删除幻灯片（包括这个）和幻灯片内容以满足你的需要。它们显然代表了我们大量的工作。作为使用的回报，我们只要求以下几点：
如果你使用这些幻灯片（例如，在课堂上），你要提到它们的来源（毕竟，我们希望人们使用我们的书！）。
如果你将任何幻灯片发布在一个www网站上，你要注意它们是由我们的幻灯片改编的（或可能与之相同），并注意我们对这些材料的版权。
关于修订历史，请参见本页面的幻灯片说明。
谢谢你，请享用! JFK/KWR
所有材料的版权为1996-2020年
J.F. Kurose和K.W. Ross, 保留所有权利
Notes: 版本历史
8.0 (2020年5月)
所有的幻灯片都按16:9的长宽比重新排版
所有的幻灯片都更新到8th 版材料
使用Calibri字体，而不是Gill Sans MT字体
在整个过程中添加更多的动画
较轻的标题字体
重做网络管理幻灯片；重做Bellman-Ford幻灯片

## Slide 3: 网络层："控制平面 "路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
介绍
路由协议
  链接状态
  距离向量
ISP内部的路由：OSPF
在ISP之间进行路由选择：BGP
SDN控制平面
互联网控制信息协议

## Slide 4: 网络层的功能
构建网络控制平面的两种方法：
按路由器控制（传统）
逻辑上的集中控制（软件定义网络）
转发：将数据包从路由器的输入端移至适当的路由器输出端
数据平面
控制平面
路由：确定数据包从源头到目的地的路线

## Slide 5: 每个路由器的控制平面
每一个路由器中的单个路由算法组件在控制平面中相互作用
路由
算法
数据
飞机
控制
飞机
1
2
0111
抵达时的价值
数据包头
3

## Slide 6: 软件定义的网络（SDN）控制平面
远程控制器计算，在路由器中安装转发表
数据
飞机
控制
飞机
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
抵达时的价值
数据包头

## Slide 7: 网络层："控制平面 "路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
介绍
路由协议
  链接状态
  距离向量
ISP内部的路由：OSPF
在ISP之间进行路由选择：BGP
SDN控制平面
互联网控制信息协议

## Slide 8: 路由协议
路由协议的目标：通过路由器网络，确定从发送主机到接收主机的 "良好 "路径（等同于路由）。
路径：数据包从给定的初始源主机到最终目的主机所经过的路由器序列。
"好"："成本 "最低，"速度 "最快，"最不拥堵"
路由：一个 "十大 "网络挑战!
移动网络
企业
网络
国家或全球ISP
数据中心
网络
应用
运输
网络
链接
身体
应用
运输
网络
链接
身体
网络
链接
身体
网络
链接
身体
网络
链接
身体
网络
链接
身体
网络
链接
身体

## Slide 9: 图的抽象化：链接成本
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
图：G = (N,E)
ca,b ：连接a和b的直接链接的成本
例如，cw,z = 5，cu,z = ∞。
  成本由网络运营商定义：可以总是1，或与带宽成反比，或与拥堵成反比
N: 路由器的集合 = { u, v, w, x, y, z }
E: 链接集 ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z) , (y,z) }

## Slide 10: 路由算法分类
全球或分散的信息？
全局：所有路由器都有完整的拓扑结构、链路成本信息
"链接状态 "的算法
分散的：计算的迭代过程，与邻居交换信息
路由器最初只知道连接邻居的链接成本
"距离矢量 "算法
航线变化有多快？
动态：路线变化更快
  定期更新或对链接成本变化的反应
静态：路线随时间缓慢变化

## Slide 11: 网络层："控制平面 "路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
介绍
路由协议
  链接状态
  距离向量
ISP内部的路由：OSPF
在ISP之间进行路由选择：BGP
SDN控制平面
互联网控制信息协议

## Slide 12: Dijkstra的链接状态路由算法
集中式：网络拓扑结构，所有节点都知道链接成本
  通过 "链接状态广播 "完成的
  所有节点都有相同的信息
计算从一个节点（"源"）到所有其他节点的最小成本路径
  给出该节点的转发表
迭代：经过k次迭代，知道到k个目的地的最低成本路径
cx,y ：从节点x到y的直接链接成本；如果不是直接邻居，则=∞。
D(v)：从源头到目的地v的最低成本路径的当前估计成本
p(v)：从源头到v的路径上的前辈节点
N': 最少成本路径明确知道的节点的集合
记号

## Slide 13: Dijkstra的算法：一个例子
步骤
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
4,y
D(w),p(w)
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
4,y
3,y
5,u
∞
∞
1,u
2,u
∞
2,x
4,x
2,u
4,y
3,y
2,u
uxyvwz
uxyvw
uxyv
uxy
ux
u
v
w
x
y
z
在N'中找到一个不在N中的，使D(a)是最小值的
将a加入到N'中
对所有与a相邻且不在N'中的b更新D(b)：
D(b) = min ( D(b), D(a) + c ) a,b
初始化（第0步）：对于所有a：如果a相邻，那么D(a)=cu,a

## Slide 14: Dijkstra的算法：一个例子
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
u
y
x
w
v
z
形成的最小成本路径树，从u开始：
形成的转发表在u中：
v
x
y
w
x
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
目的地
外发链接
直接从u到v的路线
从u到所有其他目的地的路线，通过x

## Slide 15: Dijkstra的算法：另一个例子
w
3
4
v
x
u
5
3
7
4
y
8
z
2
7
9
步骤
N'
D(v)、
p(v)
0
1
2
3
4
5
D(w)、
p(w)
D(x)、
p(x)
D(y)、
p(y)
D(z)、
p(z)
u
∞
∞
7,u
3,u
5,u
uw
∞
11,w
6,w
5,u
14,x
11,w
6,w
uwx
uwxv
14,x
10,v
uwxvy
12,y
注意到：
通过追踪先前的节点来构建最小成本路径树
纽带可以存在（可以任意打破）。
uwxvyz
v
w
x
y
z

## Slide 16: Dijkstra的链接状态路由算法
1 初始化：
2 N' = {u} /* 计算从u到所有其他节点的最小成本路径 */
3为所有节点v
4 如果v与u相邻 /* u最初只知道直接邻居的直接路径成本 */
5 then D(v) = cu,v /*但不一定是最低成本！*/ D(v) = cu,v /*但不一定是最低成本 */
6 否则D(v) = ∞
7
8环路
9
10
11
12
13
14
15，直到N'中的所有节点
找到不在N'中的w，使D(w)是一个最小值。
在N'中加入w
对所有与w相邻且不在N'中的v更新D(v)：
D(v) = min ( D(v), D(w) + cw,v )
/*到v的新的最低路径成本是到v的旧的最低成本路径或已知的路径
到w的最低成本路径加上从w到v的直接成本 */

## Slide 17: Dijkstra的算法：讨论
算法复杂性：N个节点
每n次迭代：需要检查所有不在N中的节点，w。
n(n+1)/2的比较：O(n2 ) 复杂性
更有效的实现是可能的：O(nlogn)
信息的复杂性：
每个路由器必须向其他n个路由器广播其链路状态信息
高效（和有趣！）的广播算法：用O(n)个链路交叉来传播一个来源的广播信息
每个路由器的信息穿过O(n)个链接：整体信息复杂度：O(n )2

## Slide 18: 网络层："控制平面 "路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
介绍
路由协议
  链接状态
  距离向量
ISP内部的路由：OSPF
在ISP之间进行路由选择：BGP
SDN控制平面
互联网控制信息协议

## Slide 19: 距离向量算法
基于Bellman-Ford（BF）方程（动态编程）：
设Dx (y)：从x到y的最小成本路径的成本。
然后：
Dx (y) = minv { cx,v + Dv (y) }
贝尔曼-福德方程
从x的所有邻居v中取最小值
v到y的估计最低成本路径成本
从x到v的直接成本

## Slide 20: 贝尔曼-福德的例子
u
y
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
假设u的邻居节点x,v,w知道，对于目的地z：
Du (z) = min { cu,v + Dv (z)、
cu,x + Dx (z)、
cu,w + Dw (z) }
贝尔曼-福德方程说：
Dv (z) = 5
v
Dw (z) = 3
w
Dx (z) = 3
x
= min {2 + 5、
1 + 3,
5 + 3} = 4
达到最小值的节点(x)是到目的地(z)的估计最低成本路径的下一跳。

## Slide 21: 距离向量：示例
DV在a：Da (a)=0
Da (b) = 8
Da (c) = ∞
Da (d) = 1
Da (e) = ∞
Da (f) = ∞
Da (g) = ∞
Da (h) = ∞
Da (i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=0
所有节点都有与最近的邻居的距离估计（只）。
d
e
f
a
b
c
所有节点向其邻居发送他们的本地距离向量

## Slide 22: 距离向量的例子：迭代
所有结点：
接收来自邻居的距离向量
计算他们新的本地距离向量
将其新的本地距离向量发送给邻居们
t=1
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c

## Slide 23: 距离向量的例子：迭代
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
所有结点：
接收来自邻居的距离向量
计算他们新的本地距离向量
将其新的本地距离向量发送给邻居们
t=1
计算
计算
计算
计算
计算
计算
计算
计算
计算

## Slide 24: 距离向量的例子：迭代
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
所有结点：
接收来自邻居的距离向量
计算他们新的本地距离向量
将其新的本地距离向量发送给邻居们
t=1

## Slide 25: 距离向量的例子：迭代
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
所有结点：
接收来自邻居的距离向量
计算他们新的本地距离向量
将其新的本地距离向量发送给邻居们
t=2

## Slide 26: 距离向量的例子：迭代
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
8
1
2
1
d
e
f
a
b
c
所有结点：
接收来自邻居的距离向量
计算他们新的本地距离向量
将其新的本地距离向量发送给邻居们
t=2
计算
计算
计算
计算
计算
计算
计算
计算
计算

## Slide 27: 距离向量的例子：迭代
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
所有结点：
接收来自邻居的距离向量
计算他们新的本地距离向量
将其新的本地距离向量发送给邻居们
t=2

## Slide 28: 距离向量的例子：迭代
....，等等。
接下来让我们看一下节点的迭代计算

## Slide 29: 距离向量的例子：计算
DV在a：Da (a)=0
Da (b) = 8
Da (c) = ∞
Da (d) = 1
Da (e) = ∞
Da (f) = ∞
Da (g) = ∞
Da (h) = ∞
Da (i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
b.中的DV：
Db (f) = ∞
Db (g) = ∞
Db (h) = ∞
Db (i) = ∞
  Db (a) = 8
  Db (c) = 1
  Db (d) = ∞
  Db (e) = 1
b接收来自a、c、e的DV。
a
b
c
d
e
f
c的DV：
  Dc (a) = ∞
  Dc (b) = 1
  Dc (c) = 0
  Dc (d) = ∞
  Dc (e) = ∞
  Dc (f) = ∞
  Dc (g) = ∞
  Dc (h) = ∞
Dc (i) = ∞
DV在e：
  De (a) = ∞
  De (b) = 1
  De (c) = ∞
  De (d) = 1
  De (e) = 0
  De (f) = 1
  De (g) = ∞
  De (h) = 1
De (i) = ∞

## Slide 30: 距离向量的例子：计算
DV在a：Da (a)=0
Da (b) = 8
Da (c) = ∞
Da (d) = 1
Da (e) = ∞
Da (f) = ∞
Da (g) = ∞
Da (h) = ∞
Da (i) = ∞
b.中的DV：
Db (f) = ∞
Db (g) = ∞
Db (h) = ∞
Db (i) = ∞
  Db (a) = 8
  Db (c) = 1
  Db (d) = ∞
  Db (e) = 1
c的DV：
  Dc (a) = ∞
  Dc (b) = 1
  Dc (c) = 0
  Dc (d) = ∞
  Dc (e) = ∞
  Dc (f) = ∞
  Dc (g) = ∞
  Dc (h) = ∞
Dc (i) = ∞
DV在e：
  De (a) = ∞
  De (b) = 1
  De (c) = ∞
  De (d) = 1
  De (e) = 0
  De (f) = 1
  De (g) = ∞
  De (h) = 1
De (i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
b从a、c、e接收DV，计算：
a
b
c
d
e
f
b.中的DV：
Db (f) =2
Db (g) = ∞
Db (h) = 2
Db (i) = ∞
  Db (a) = 8
  Db (c) = 1
  Db (d) = 2
  Db (e) = 1
e
计算
b
Db (a) = min{c +Db,aa (a), c +Db,c c (a), c +Db,ee (a)} = min{8,∞, ∞} = 8
Db (c) = min{c +Db,aa (c), c +Db,c c (c), c +D b,e e (c)} = min{∞，1，∞} = 1
Db (d) = min{c +Db,aa (d), c +Db,c c (d), c +D b,e e (d) } = min{9, ∞,2} = 2
Db (f) = min{c +Db,aa (f), c +Db,c c (f), c +D b,e e (f)} = min{∞, ∞, 2} = 2
Db (i) = min{c +Db,aa (i), c +Db,c c (i), c +D b,ee (i) } = min{∞, ∞, ∞} = ∞
Db (h) = min{c +Db,aa (h), c +Db,c c (h), c +D b,ee (h)} = min{∞, ∞, 2} = 2
Db (e) = min{c +Db,aa (e), c +Db,c c (e), c +D b,e e (e)} = min{∞, ∞, 1} = 1
Db (g) = min{c +Db,aa (g), c +Db,c c (g), c +D b,ee (g) } = min{∞, ∞, ∞} = ∞

## Slide 31: 距离向量的例子：计算
DV在a：Da (a)=0
Da (b) = 8
Da (c) = ∞
Da (d) = 1
Da (e) = ∞
Da (f) = ∞
Da (g) = ∞
Da (h) = ∞
Da (i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
b.中的DV：
Db (f) = ∞
Db (g) = ∞
Db (h) = ∞
Db (i) = ∞
  Db (a) = 8
  Db (c) = 1
  Db (d) = ∞
  Db (e) = 1
c接收来自b的DV
a
b
c
d
e
f
c的DV：
  Dc (a) = ∞
  Dc (b) = 1
  Dc (c) = 0
  Dc (d) = ∞
  Dc (e) = ∞
  Dc (f) = ∞
  Dc (g) = ∞
  Dc (h) = ∞
Dc (i) = ∞
DV在e：
  De (a) = ∞
  De (b) = 1
  De (c) = ∞
  De (d) = 1
  De (e) = 0
  De (f) = 1
  De (g) = ∞
  De (h) = 1
De (i) = ∞

## Slide 32: 距离向量的例子：计算
g
h
i
1
1
8
1
t=1
b.中的DV：
Db (f) = ∞
Db (g) = ∞
Db (h) = ∞
Db (i) = ∞
  Db (a) = 8
  Db (c) = 1
  Db (d) = ∞
  Db (e) = 1
c从b那里接收DV，计算：
a
b
c
d
e
f
c的DV：
  Dc (a) = ∞
  Dc (b) = 1
  Dc (c) = 0
  Dc (d) = ∞
  Dc (e) = ∞
  Dc (f) = ∞
  Dc (g) = ∞
  Dc (h) = ∞
Dc (i) = ∞
Dc (a) = min{c +Dc,bb (a}} = 1 + 8 = 9
Dc (b) = min{c +Dc,bb (b)} = 1 + 0 = 1
Dc (d) = min{c +Dc,bb (d)} = 1+ ∞ = ∞
Dc (e) = min{c +Dc,bb (e)} = 1 + 1 = 2
Dc (f) = min{c +Dc,bb (f)} = 1+ ∞ = ∞
Dc (g) = min{c +Dc,bb (g)} = 1+ ∞ = ∞
Dc (i) = min{c +Dc,bb (i)} = 1+ ∞ = ∞
Dc (h) = min{c +Dbc,bb (h)} = 1+ ∞ = ∞
c的DV：
  Dc (a) = 9
  Dc (b) = 1
  Dc (c) = 0
  Dc (d) = 2
  Dc (e) = ∞
  Dc (f) = ∞
  Dc (g) = ∞
  Dc (h) = ∞
Dc (i) = ∞
计算
* 查看在线互动练习，了解更多实例：http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 33: 距离向量：状态信息的扩散
t=0
c在t=0时的状态只在c处。
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
c在t=0时的状态已经传播到b，并可能影响到1跳以外的距离向量计算，即在b
t=1
c在t=0时的状态现在可能影响到2跳以外的距离向量计算，即在b，现在也在a，e。
t=2
c在t=0时的状态可能影响3跳以外的距离向量计算，即在b,a,e，现在也在c,f,h。
t=3
c在t=0时的状态可能会影响到4跳以外的距离向量计算，即在b、a、e、c、f、h以及现在的g、i处。
t=4
迭代通信，计算步骤通过网络扩散信息：
t=1
t=2
t=3
t=4

## Slide 34: 距离向量算法
关键想法：
时，每个节点都会向邻居发送自己的距离向量估计值
在次要的自然条件下，估计值Dx (y)收敛于实际最小成本dx (y)
Dx (y) ← min {cvx,v + Dv (y)} 对于每个节点y ∊N
当x收到来自任何邻居的新DV估计时，它使用B-F方程更新自己的DV：

## Slide 35: 距离向量算法：
等待（本地链接成本的变化或来自邻居的味精）。
每个节点：
使用从邻居那里收到的DV重新计算DV估计值
如果到任何目的地的DV发生了变化，就通知邻居们

## Slide 36: 距离向量：链接成本变化
"好消息
旅行速度快"
t0 ：y检测到链接成本的变化，更新其DV，通知其邻居。
t1 : z收到y的更新，更新其表，计算到x的新的最小成本，向其邻居发送其DV。
t2 ：y收到z的更新，更新它的距离表。y的最小成本没有变化，所以y没有向z发送消息。
链接成本的变化：
节点检测到本地链路成本变化
更新路由信息，重新计算本地DV
如果DV发生变化，通知邻居们
x
z
1
4
5
y
1

## Slide 37: 距离向量：链接成本变化
链接成本的变化：
节点检测到本地链路成本变化
"坏消息传得慢"--数到无限的问题：
x
z
1
4
80
y
60
y看到直接连接到x的新成本为60，但z说它有一条成本为5的路径。所以y计算出 "我到x的新成本是6，通过z）；通知z到x的新成本是6。
z得知通过y到x的路径有新的成本6，所以z计算 "我通过y到x的新成本是7"，通知y到x的新成本是7。
y得知通过z到x的路径有新的成本7，所以y计算 "我通过y到x的新成本将是8"，通知z到x的新成本是8。
z得知通过y到x的路径有新的成本8，所以z计算 "我通过y到x的新成本是9"，通知y到x的新成本是9。
...
分布式算法是很棘手的!

## Slide 38: 迪克斯特拉和距离矢量的比较
迪克斯特拉的算法
  高转换速度
  高精度
  由于全球信息，复杂性很高
距离矢量
  较低的转换速度
  低精度
  复杂度低，只有相邻的信息

## Slide 39: 网络层："控制平面 "路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
介绍
路由协议
ISP内部的路由：OSPF
在ISP之间进行路由选择：BGP
SDN控制平面
互联网控制信息协议

## Slide 40: 使得路由的可扩展性
到目前为止，我们的路由研究--理想化
所有的路由器都是一样的
网络 "平坦"
...实际情况并非如此
规模：数十亿的目的地：
不能在路由表中存储所有的目的地!
路由表的交换会淹没链接!
行政自主权：
互联网：一个网络的网络
每个网络管理员可能想控制自己网络中的路由。

## Slide 41: 可扩展路由的互联网方法
将路由器集中到被称为 "自治系统"（AS）的区域（又称 "域"）。
AS内（又称 "域内"）：同一AS（"网络"）内的路由。
AS中的所有路由器必须运行相同的域内协议
不同AS中的路由器可以运行不同的域内路由协议
网关路由器：位于自己AS的 "边缘"，与其他AS中的路由器有链接。
AS间（又称 "域间"）：AS间的路由。
网关执行域间路由（以及域内路由）。

## Slide 42: 相互连接的ASes
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
阿盟内部
路由
阿盟内部
路由
阿盟内部
路由
AS间路由
转发
桌子
由AS内和AS间路由算法配置的转发表
阿盟内部
路由
国际会计准则
路由
  AS内路由确定AS内目的地的条目
  AS间和AS内确定外部目的地的条目

## Slide 43: AS内路由：AS内的路由
最常见的AS内路由协议：
RIP: Routing Information Protocol [RFC 1723]。
  经典DV：每30秒交换一次DV
  不再广泛使用
EIGRP: 增强型内部网关路由协议
  基于DV的
  以前是思科专有的几十年（在2013年成为开放的[RFC 7868]）。
OSPF：开放最短路径优先[RFC 2328]
  链接状态路由
  IS-IS协议（ISO标准，不是RFC标准）与OSPF本质上相同

## Slide 44: OSPF（开放最短路径优先）路由选择
经典链接状态
  每个路由器向整个AS中的所有其他路由器发送OSPF链接状态广告（直接通过IP而不是使用TCP/UDP）。
  可能有多个链接成本指标：带宽、延迟
  每个路由器都有完整的拓扑结构，使用Dijkstra算法来计算转发表。
安全性：所有OSPF消息都经过认证（以防止恶意入侵）

## Slide 45: 分层OSPF
两级层次结构：局部区域、骨干网。
  链路状态广告仅在区域或骨干网中被淹没
  每个节点都有详细的区域拓扑结构；只知道到达其他目的地的方向
区域边界路由器："汇总 "到自己区域内目的地的距离，在骨干网中公布。
区域1
区域2
区域3
骨干力量
内部
路由器
骨干路由器：运行OSPF，仅限于骨干网。
边界路由器：与其他AS连接
本地路由器：
仅限区域内的洪灾LS
计算区域内的路由
通过区域边界路由器将数据包转发到外部

## Slide 46: 网络层："控制平面 "路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
介绍
路由协议
ISP内部的路由：OSPF
在ISP之间进行路由选择：BGP
SDN控制平面
互联网控制信息协议

## Slide 47: 互联网的AS间路由：BGP
BGP（边界网关协议）：事实上的域间路由协议
  "维系互联网的胶水"
允许子网向互联网的其他部分宣传它的存在，以及它可以到达的目的地："我在这里，这是我能联系到的人，以及如何联系"
BGP为每个AS提供了一种手段：
  eBGP：从相邻的AS中获得子网可达信息
  iBGP：向所有AS内部路由器传播可达性信息。
  根据可达性信息和策略确定通往其他网络的 "好 "路线

## Slide 48: eBGP、iBGP连接
eBGP连接
逻辑的iBGP连接
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS 2
AS 3
AS 1
1c
∂
∂
网关路由器同时运行eBGP和iBGP协议

## Slide 49: BGP基础知识
当AS3网关3a向AS2网关2c公布路径AS3,X时：
  AS3向AS2承诺，它将向X转发数据报。
BGP会话：两个BGP路由器（"对等体"）交换BGP消息：
  公布通往不同目的地网络前缀的路径（BGP是一个 "路径向量 "协议）。
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
BGP广告：
AS3, X

## Slide 50: BGP路径广告
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
根据AS2政策，AS2路由器2c接受路径AS3,X，（通过iBGP）传播给所有AS2路由器
AS2,AS3,X
AS2路由器2c从AS3路由器3a收到路径广告AS3,X（通过eBGP）。
根据AS2政策，AS2路由器2a（通过eBGP）向AS1路由器1c公布路径AS2, AS3, X
AS3, X

## Slide 51: BGP路径广告 (更多)
AS2,AS3,X
AS1网关路由器1c从2a处学习路径AS2,AS3,X
网关路由器可能了解到通往目的地的多条路径：
AS3,X
AS1网关路由器1c从3a学习路径AS3,X
基于策略，AS1网关路由器1c选择路径AS3,X，并通过iBGP在AS1内公布路径。
AS3, X
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
AS3,X
AS3,X
AS3,X

## Slide 52: BGP消息
对等体之间通过TCP连接交换的BGP信息
BGP消息：
  OPEN: 打开与远程BGP对等体的TCP连接，并对发送BGP对等体进行认证。
  更新：宣传新的路径（或撤销旧的路径）。
  KEEPALIVE：在没有UPDATES的情况下保持连接；同时ACK开放请求。
  NOTIFICATION：报告前一个味精中的错误；也用于关闭连接

## Slide 53: BGP路径广告
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
AS2,AS3,X
AS3,X
AS3, X
回顾一下：1a, 1b, 1d通过iBGP从1c得知："通往X的路径要经过1c"
在1d：OSPF域内路由：要到达1c，使用接口1
1
2
1
2
目的地
介面
...
...
...
...
本地链接接口
在1a、1d
在1d：要到X，使用接口1
1c
1
X
1
AS3,X
AS3,X
AS3,X

## Slide 54: BGP路径广告
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
回顾一下：1a, 1b, 1d通过iBGP从1c得知："通往X的路径要经过1c"
在1d：OSPF域内路由：要到达1c，使用接口1
1
2
在1d：要到X，使用接口1
目的地
介面
...
...
...
...
1c
2
X
2
在1a：OSPF域内路由：要到达1c，使用接口2
在1a处：要到X处，使用界面2

## Slide 55: 烫手山芋的路由
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
2d得知（通过iBGP）它可以通过2a或2c路由到X
烫手山芋路由：选择域内成本最低的本地网关（例如，2d选择2a，尽管到X的AS跳数更多）：不要担心域间成本！
AS3,X
AS1,AS3,X
OSPF链接权重
201
112
263

## Slide 56: BGP：通过广告实现策略
B
传说：
客户
网络：
供应商
网络
A向B和C公布了路径Aw
B选择不向C宣传BAw!
  B没有因为路由CBAw而获得 "收入"，因为C、A、W都不是B的客户。
  C没有了解到CBAw的路径
C将通过CAw的路线（不使用B）来到达w
ISP只想将流量路由到/来自其客户网络（不想在其他ISP之间传输流量 - 一个典型的 "现实世界 "政策）
w
A
y
C
x
A,w
A,w

## Slide 57: BGP：通过广告实现策略（更多）
B
ISP只想将流量路由到/来自其客户网络（不想在其他ISP之间传输流量 - 一个典型的 "现实世界 "政策）
w
A
y
C
x
A、B、C是供应商网络
x,w,y是客户（供应商网络的）。
x是双宿主：连接到两个网络上
要执行的政策：X不想通过X从B到C的路线。
  ...所以X不会向B公布到C的路由。
传说：
客户
网络：
供应商
网络

## Slide 58: 网络层："控制平面 "路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
介绍
路由协议
ISP内部的路由：OSPF
在ISP之间进行路由选择：BGP
SDN控制平面
互联网控制信息协议

## Slide 59: 每个路由器的控制平面
互联网网络层：历史上是通过分布式的、每个路由器的控制方法实现的。

## Slide 60: 每个路由器的控制平面
每一个路由器中的单个路由算法组件在控制平面中相互作用，以计算转发表。
路由
算法
数据
飞机
控制
飞机
1
2
0111
抵达时的价值
数据包头
3

## Slide 61: 流量工程：传统路由的难度
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
问：如果网络运营商希望u到z的流量沿uvwz流动，而不是uxyz，怎么办？
答：需要重新定义链路权重，以便流量路由算法相应地计算路由（或需要一个新的路由算法）！

## Slide 62: 流量工程：传统路由的难度
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
问：如果网络运营商想沿着uvwz和uxyz分割u-to-z的流量（负载平衡）怎么办？
答：做不到（或需要新的路由算法）。

## Slide 63: 流量工程：传统路由的难度
问：如果w想把蓝色和红色的交通以不同的方式从w到z进行路由怎么办？
答：做不到（有基于目的地的转发，和LS、DV路由）。
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
我们在第四章中了解到，广义转发和SDN可以用来实现任何期望的路由

## Slide 64: 软件定义网络（SDN）
~2005年：对重新思考网络控制平面的兴趣重新升温

## Slide 65: 软件定义的网络（SDN）控制平面
远程控制器计算，在路由器中安装转发表
数据
飞机
控制
飞机
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
抵达时的价值
数据包头

## Slide 66: 软件定义网络（SDN）
数据
飞机
控制
飞机
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1：通用的 "基于流量 "的转发（如OpenFlow）。
2.控制、数据平面分离
3.数据面交换机之外的控制面功能
...
路由
访问控制
负荷
平衡
4. 可编程控制应用

## Slide 67: 软件定义网络（SDN）
数据平面交换机：
在硬件中实现通用数据平面转发的快速、简单的商品交换机
流量（转发）表的计算，在控制器监督下安装
基于表的交换机控制的API（如OpenFlow）。
  界定什么是可控的，什么是不可控的
与控制器通信的协议（如OpenFlow）。
数据
飞机
控制
飞机
SDN控制器
(网络操作系统)
...
路由
访问
控制
负荷
平衡
南行API
北行API
SDN控制的交换机
网络控制应用

## Slide 68: 软件定义网络（SDN）
SDN控制器（网络操作系统）：
维护网络状态信息
通过北向API与 "上面 "的网络控制应用进行互动
通过南向API与 "下面 "的网络交换机互动
作为分布式系统实施，以实现性能、可扩展性、容错性和稳健性。
数据
飞机
控制
飞机
SDN控制器
(网络操作系统)
...
路由
访问
控制
负荷
平衡
南行API
北行API
SDN控制的交换机
网络控制应用

## Slide 69: 软件定义网络（SDN）
网络控制应用程序：
控制的 "大脑"：使用较低级别的服务实现控制功能，由SDN控制器提供API
非捆绑式：可由3rd 方提供：与路由供应商或SDN控制器不同
数据
飞机
控制
飞机
SDN控制器
(网络操作系统)
...
路由
访问
控制
负荷
平衡
南行API
北行API
SDN控制的交换机
网络控制应用

## Slide 70: SDN控制器的组成部分
全网分布式、强大的状态管理
与受控设备之间的通信
链接状态信息
开关信息
主机信息
统计数据
流量表
...
...
开放流
SNMP
...
网络图
故意的
RESTful
API
...
网络控制应用程序的接口和抽象
SDN
控制器
路由
访问
控制
负荷
平衡
通信：在SDN控制器和受控交换机之间进行通信
全网状态管理：网络链接、交换机、服务的状态：分布式数据库
网络控制应用程序的接口层：抽象的API

## Slide 71: SDN：控制/数据平面互动实例
链接状态信息
开关信息
主机信息
统计数据
流量表
...
...
开放流
SNMP
...
网络图
故意的
RESTful
API
...
Dijkstra的链接状态
路由
s1
s2
s3
s4
S1，遇到链路故障时，使用OpenFlow端口状态消息来通知控制器
1
SDN控制器收到OpenFlow消息，更新链接状态信息
2
Dijkstra的路由算法应用程序先前已经注册，当链路状态改变时被调用。 它被调用。
3
Dijkstra的路由算法访问网络图信息，控制器中的链接状态信息，计算新路线
4
1
2
3
4

## Slide 72: SDN：控制/数据平面互动实例
链接状态信息
开关信息
主机信息
统计数据
流量表
...
...
开放流
SNMP
...
网络图
故意的
RESTful
API
...
Dijkstra的链接状态
路由
s1
s2
s3
s4
链接状态路由应用与SDN控制器中的流表计算组件进行交互，后者计算出所需的新流表。
5
控制器使用OpenFlow在需要更新的交换机中安装新表
6
5
6
1
2
3
4

## Slide 73: 网络层："控制平面 "路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
介绍
路由协议
ISP内部的路由：OSPF
在ISP之间进行路由选择：BGP
SDN控制平面
互联网控制信息协议

## Slide 74: ICMP：互联网控制信息协议
主机和路由器用来沟通网络层面的信息
  错误报告：无法到达的主机、网络、端口、协议
  echo请求/回复（用于ping）。
网络层 "高于 "IP：
  IP数据报中携带的ICMP信息
ICMP消息：类型、代码和导致错误的IP数据报的前8个字节
类型代码描述
0 0 回声回复（ping）。
3 0 目的地网络不可达
3 1 目标主机不可达
3 2 目的地协议不可达
3 3 目标端口不可达
3 6 目的地网络未知
3 7 目标主机未知
4 0 源泉淬火（拥堵
控制 - 未使用)
8 0 回声请求（ping）。
9 0 路由广告
10 0 路由器发现
11 0 TTL过期
12 0 坏的IP头

## Slide 75: 跟踪路由和ICMP
当ICMP消息到达源头时：记录RTTs
停止的标准：
UDP段最终到达目的主机
目的地返回ICMP "端口不可达 "消息（类型3，代码3）
消息来源停止
3个探针
3个探针
3个探针
来源地向目的地发送UDP段的集合
  1个st 集有TTL=1，2个nd 集有TTL=2，等等。
第n组中的数据报到达第n个路由器：
  路由器丢弃数据报并发送源ICMP消息（类型11，代码0）
  ICMP消息可能包括路由器的名称和IP地址

## Slide 76: 网络层："控制平面 "路线图
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
介绍
路由协议
ISP内部的路由：OSPF
在ISP之间进行路由选择：BGP
SDN控制平面
互联网控制信息协议

## Slide 77: 什么是网络管理？
自主系统（又称 "网络"）：1000个相互作用的硬件/软件组件
其他需要监测、配置、控制的复杂系统：
  喷气式飞机，核电站，其他？
"网络管理包括部署、整合
完善硬件、软件和人员的协调。
监测、测试、调查、配置、分析、评估的要素、
并控制网络和元素资源以满足
实时性、操作性能和服务质量
以合理的成本满足要求"。

## Slide 78: 网络管理的组成部分
管理的设备
管理的设备
管理的设备
管理的设备
管理的设备
代理人
数据
代理人
数据
代理人
数据
代理人
数据
代理人
数据
管理
服务器/控制器
数据
管理服务器：应用程序，通常有网络
管理者（人类）在循环中
被管理的设备：具有可管理、可配置的硬件、软件组件的设备
数据：设备 "状态 "配置数据、操作数据、设备统计数据
网络管理协议：由管理服务器用来查询、配置、管理设备；由设备用来通知管理服务器数据、事件。

## Slide 79: 网络运营商的管理方法
管理的设备
管理的设备
管理的设备
管理的设备
管理的设备
代理人
数据
代理人
数据
代理人
数据
代理人
数据
代理人
数据
管理
服务器/控制器
数据
CLI（命令行界面）。
  操作员问题（类型、脚本）直接到各个设备（例如，通过ssh）。
SNMP/MIB
  操作员使用简单网络管理协议（SNMP）查询/设置设备数据（MIB）。
NETCONF/YANG
  更抽象的、全网络的、整体的
  强调多设备配置管理。
  YANG：数据建模语言
  NETCONF：与YANG兼容的行动/数据在远程设备之间进行通信。

## Slide 80: SNMP协议
管理的设备
代理人
数据
管理
服务器/控制器
数据
要求
回应
陷阱信息
两种传达MIB信息的方式，命令：
请求/响应模式
管理的设备
代理人
数据
管理
服务器/控制器
数据
陷阱模式

## Slide 81: 网络层： 摘要
我们学到了很多!
网络控制平面的方法
  按路由器控制（传统）
  逻辑上的集中控制（软件定义网络）
传统的路由算法
  在互联网中的实施：OSPF , BGP
SDN控制器
  在实践中实施：ODL, ONOS
互联网控制信息协议
网络管理
下一站：链接层!

## Slide 82: 网络层，控制平面： 完成了!
网络管理、配置
  SNMP
  NETCONF/YANG
介绍
路由协议
  链接状态
  距离向量
ISP内部的路由：OSPF
在ISP之间进行路由选择：BGP
SDN控制平面
互联网控制信息协议